## Slide 1: Vektorski procesori
Smeštanje podataka i odredjivanje broja memorijskih banaka

## Slide 2: Smeštanje podataka
Jedan od ključnih faktora koji utiče na vreme izvršenja programa na paralelnom procesoru je latentnost memorijskog sistema
  vreme od trenutka izdavanja zahteva za pribavljanjem podatka do trenutaka kada on postane dostupan
    da bi se problem rešio koristi se paralelne memorijske banke
    način smeštanja podataka igra važnu ulogu, jer može smanjiti vreme pristupa elementima polja
Pošto je osnovna struktura podataka koja se koristi kod vektorskih računara polje, način smeštanja elemenata polja u memorijske module može bitno uticati na efikasnost vektorskog izračunavanja tako što će smanjiti vreme pristupa elementima polja

## Slide 3: Smeštanje podataka – primer
Razmotrimo moguće načine smeštanja elemenata matrice A dimenzija 4x4 u mem. banke,
a11 a12 a13 a14
a21 a22 a23 a24
a31 a32 a33 a34
a41 a42 a43 a44
M1 M2 M3 M4
Serijski pristup
kolonama
Moguć je paralelni pristup elementima vrsta i dijagonala

## Slide 4: Primer - nastavak
a11 a21 a31 a41
a12 a22 a32 a42
a13 a23 a33 a43
a14 a24 a34 a44
M1 M2 M3 M4
Serijski pristup
vrstama
Paralelni pristup po kolonama i dijagonalama

## Slide 5: Primer - nastavak
a11 a12 a13 a14
a24 a21 a22 a23
a33 a34 a31 a32
a42 a43 a44 a41
M1
M2
M3
M4
Konflikti kod pristupa dijagonalnim elementima!
Paralelni pristup elementima kolona i vrsta

## Slide 6: Primer - nastavak
a11 a12 a13 a14 ---
--- a21 a22 a23 a24
a34 --- a31 a32 a33
a43 a44 --- a41 a42
M1
M2
M3
M4
(5 memorijskih banaka)
M5
Teorijski, da bi se obezbedio pristup proizvoljnoj strukturi dvodimenzionalnog polja, potrebno je da broj memorijskih banaka bude veći od dimenzije matrice
Paralelni pristup kolonama/vrstama/dijagonalama

## Slide 7: Odredjivanje broja memorijskih banaka
  Primer: množenje matrica
  for i =1, 100
  for j =1, 100
  A(i,j) = 0.0
  do 10 k =1, 100
  A(i,j) = A(i,j) +B(i,k) * C(k,j)
  endfor{i,j}
  Petlju po indeksnoj promenljivoj k je moguće vektorizovati tako što bi se obavilo množenje vrsta matrice B kolonama matrice C.
  for i =1, 100
  for j =1, 100
  A(i,j) = 0.0
  A(i,j) = A(i,j) +B(i,1:100) * C(1:100,j)
  endfor{i,j}
  Da bi ustanovili efikasnost vektorizacije moramo razmotriti kako su susedni elementi u matricama B i C adresirani.

## Slide 8: Odredjivanje broja memorijskih banaka (nast.)
Kada se vrši smeštanje elemenata dvodimenzionalnog polja u memeoriju vrši se linearizacija .
  Ako se u sukcesivne mem. lokacije smeštaju elementi kolona, znači da u primeru množenja matrica elementi matrice B kojima treba pristupiti u jednoj iteraciji nisu na sukcesvnim memorijskim adresama već su udaljeni medjusobno za
broj_vrsta x dužina_reči_u_bajtovima
  Razmak izmedju susednih elemenata kojima treba pristupiti sukcesivno zove se vektorski korak ili pomeraj (vector stride).
  U primeru množenja matrica, vektorski korak za matricu C je 1, dok je za B jednak 100.
  Kada se vektor pribavi u vektorski registar on se ponaša kao da ima logički susedne elemente.

## Slide 9: Odredjivanje broja memorijskih banaka (nast.)
Vektorski procesor može da upravlja vektorskim korakom > 1 pomoću vektorskih LOAD/ STORE operacija.
  Ova sposobnost da pristupa nesekvencijalnim memorijskim lokacijama i da ih prevodi u strukturu sa logički susednim elementima je jedna od značajnih prednosti vektorskih procesora nad keš baziranim procesorima.
    Vektorski korak kao i startna adresa vektora mogu se zapamtiti u neki od registara opšte namene.
    Zatim se instrukcija tipa LVWS (load_vector_with_stride -- napuni vektor sa korakom) može upotrebiti da se pribavi vektor u vektorski registar (slično i za STORE naredbu SVWS).
    Kod nekih vektorskih procesora LOAD i STORE uvek imaju vrednost koraka zapamćenu u registru, pa nema posebnih LOAD i STORE instrukcija

## Slide 10: Odredjivanje broja memorijskih banaka (nast.)
Komplikacije u memorijskom sistemu mogu da nastupe kad treba podržati korake > 1.
  U opštem slučaju da bi se mogao pribaviti jedan element vektora po klok ciklusu, broj memorijskih banaka mora biti veći od latentnosti memorijskog sistema (vreme pristupa memeoriji).
  Kada postoji korak > 1 može se desiti da se zahteva pristup istoj memorijskoj banci većom brzinom od brzine memorijskog ciklusa.
    U takvim slučajevima jedan zahtev mora biti zakašnjen zbog postojanja konflikta.

## Slide 11
A1 | A2 | A3 | A4 | A5
A6 | A7 | A8 | A9 | A10
M1 | M2 | M3 | M4 | M5
M1
M2
M3
M4
M5
t = 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Latentnost =4

## Slide 12: Odredjivanje broja memorijskih banaka (nast.)
Konflikt kod pristupa memorijskoj banci nastupa ako važi sledeći uslov
  NZS je najmanji zajednički sadržalac.
PRIMER. Pretpostavimo da imamo 16 memorijskih banaka sa latentnošću od 12 clk ciklusa. Koliko vremena će biti potrebno da se napuni 64-elementni vektor ako se elementi koji se pribavljaju nalaze na medjusobnom rastojanju
  1 (tj. vektorski korak je 1)
  32 (tj. vektorski korak je 32)

## Slide 13: Odredjivanje broja memorijskih banaka -primer
REŠENJE:
  a) Pošto je broj memorijskih banaka (16) veći od latentnosti memorijskog sistema (12) za korak 1 imaćemo da je vreme potrebno da se pribave 64 elementa
12 + 63 = 75 clk ciklusa ili 1.2 clk/element
  b)
  Najgori mogući vektorski korak je umnožak od broja memeorijskih banaka, kao u ovom primeru.
    U ovakvim sitacijama svi elementi kojima treba pristupiti se nalaze u istoj memorijskoj banci pa je latentnost memorijskog sistema vidljiva za svaki elelent koji treba pribaviti umesto samo jednom kod prvog pristupa kada je korak 1.
    U našem primeru to dovodi do latentnosti od 12 clk ciklusa po elementu, tj. za ceo vektor: 12 x 64 = 768 clk

## Slide 14
Konflikt kod pristupa memoriji neće nastupiti ako su vektorski korak i broj memeorijskih banaka uzajamno prosti brojevi i ako postoji dovoljno memorijskih banaka da ne nastupi konflikt kada je vektorski korak 1 (odnosno ako je broj banaka veći od latentnosti memeorijskog sistema).